{0>ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.<}100{>INFORMATION PROVISION OF TOWN-PLANNING ACTIVITY IN THE NOVGOROD AREA IN CONNECTION WITH INTRODUCTION IN ACTION OF THE TOWN-PLANNING CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION<0}

P.Burban

FGUP «Novgorodskoye AGP», Roskartographya, Velikij Novgorod

{0>Реализация положений Градостроительного Кодекса невозможна без обеспечения органов управления комплексными сведениями о территории, ее отдельных объектах и элементах, т.е. без создания и внедрения информационного обеспечения градостроительной деятельности.<}100{>Realization of the Town-planning Code (GK) provisions is impossible without ensuring the authorities with complex data on territory, its separate objects and elements, i.e. without creation and introduction of an information security of town-planning activity.<0} {0>Следует отметить, что ГК дает четкое определение этого термина – «ИОГД - систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведениях».<}100{>It is necessary to note, that GK gives precise definition of this term – «IOGD - the systematized consolidated documentary data on development of territories, about their build up, about land parcels, about objects of capital construction and others necessary for realization of town-planning activity data».<0} {0>Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в себя материалы в текстовой, табличной форме и в  виде карт, планов и схем.<}100{>Information systems of ensuring town-planning activity include materials in the text, tabulated form and in the form of maps, plans and schemes.<0}

{0>Статья 14 Градостроительного кодекса  определяет содержание карт территориального планирования субъектов Российской федерации.<}100{>Clause 14 of the Town-planning code defines the content of maps for territorial planning of the Russian Federation subjects.<0} {0>На них  должны быть отображены:<}100{>On them should be displayed:<0}

{0>-границы муниципальных образований – городских округов, муниципальных  районов, поселений, утвержденные в установленном порядке законом субъекта РФ;<}100{>-Borders of municipal formations – of city districts, municipal areas, settlements, approved when due hereunder by the law of a Russian Federation subject;<0}

{0>-границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий регионального значения, границы земель обороны и безопасности;<}100{>-borders of the forest resources lands, borders of the especially protected lands of natural territories of regional value, borders of the defense and safety lands;<0}

{0>-границы земель сельскохозяйственного назначения и границы сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения;<}100{>-borders of the agricultural purpose lands and borders of agricultural holdings in structure of the agricultural purpose lands;<0}

{0>-границы территорий объектов культурного назначения;<}100{>-borders of cultural purpose objects territories;<0}

{0>-границы зон с особыми условиями использования территорий;<}100{>-borders of zones with special conditions of territories use;<0}

{0>-границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;<}100{>-borders of the territories subject to risk of extreme situations occurrence of natural and technogenic character and influence of their consequences;<0}

{0>-границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства регионального значения  или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, а также границы зон, планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.<}100{>-borders of the land parcels which are given for accommodation of capital construction objects of regional value or on which the objects of capital construction are placed which are being the property of the Russian Federation subjects, and also borders of the zones, where accommodation of capital construction objects of regional value is planned.<0}

{0>В целях организации работы по введению в действие на территории Новгородской  области Градостроительного кодекса,  распоряжением  Губернатора  создана Комиссия для выработки согласованных предложений по  разработке проектов схем территориального планирования.<}100{>With a view of the organization of work on introduction in action in territory of the Novgorod area of the Town-planning code, by the order of the Governor was created the Commission for development the coordinated offers on elaboration projects of territorial planning schemes.<0}  {0>В  Комиссию включен   и представитель ФГУП «Новгород АГП».<}100{>Representative of FGUP «NovgorodskoyeAGP» enterprise is also included in the Commission.<0}

{0>Анализируя требования главы 7, Комиссия пришла к выводу, что топографическая основа на бумажных носителях не позволит решить указанные задачи.<}100{>Analyzing requirements of Clause7, the Commission has come to conclusion that the topographical basis on paper carriers will not allow to solve the specified problems.<0} {0>В результате было принято решение о необходимости создания базовой электронной карты масштаба 1:<}100{>The decision on necessity of creation a base electronic map of scale 1:100000 was taken as a result<0}.

{0>Базовая электронная карта создана в формате MapInfo единым массивом на всю территорию области и включает в себя топографическую нагрузку согласно требованиям, предъявляемым к объектовому составу и точности ЦТК масштаба 1:100000.<}100{>The base electronic map is created in format MapInfo as a uniform file on all territory of area and includes topographical loading according to the requirements shown to object structure and accuracy of DTM on scale 1:100000.<0}

{0>Этот масштаб выбран не случайно.<}100{>This scale is chosen not casually.<0}

{0>Во-первых, карта с достаточной точностью сохраняет все метрические свойства отображаемых  объектов, состав которых охватывает все многообразие естественных элементов местности, социально-культурных и промышленных объектов, объектов инфраструктуры и позволяет точно визуализировать данные об их местоположении и атрибутах.<}100{>First, the map with sufficient accuracy keeps all metric properties of displayed objects which structure covers all variety of natural elements of a terrain, social - cultural and industrial objects, objects of an infrastructure and allows to visualize precisely data about their position and attributes.<0} {0>Объекты содержания карты имеют достаточно сложные перекрестные связи, которые учитываются применяемыми в Новгород АГП правилами цифрового описания и классификатором при создании цифровых карт.<}100{>Objects of the map content have complex enough cross communications which are considered by rules of a digital description applied in Novgorod AGP and a qualifier at creation of digital maps.<0} {0>Карта охватывает большие массивы информации, анализ которых позволяет повысить оперативность и обоснованность принимаемых решений,   оперативно вносить изменения  в материалы территориального планирования области.<}100{>The map contains greater files of the information which analysis allows raising efficiency and validity of made decisions, operatively to make changes into materials of the area territorial planning.<0}

{0>Во-вторых,  карты этого масштаба являются основой многих информационных систем, в том числе:<}100{>Secondly, maps of this scale are a basis of many information systems, including:<0}

{0>-дежурная карта Роскартографии границ субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;<}100{>Roskartographya’s duty map of the Russian Federation subjects and municipal formations borders;<0}

{0>-карта земельных угодий территориального землеустройства;<}100{>- Map of estates of territorial land management;<0}

{0>- карта земель лесного фонда, включающая границы лесничеств и лесных<}100{>- Map of the forest resources lands, including borders of forest areas and wood <0} {0>кварталов;<}100{>blocks;<0}

{0>-карты, являющиеся приложениями к Описаниям административно–территориальных границ районов,  муниципальных образований (поселений) и населенных пунктов Новгородской области, утвержденных Администрацией области в соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РФ  и др.<}100{>-Maps, being appendices to Descriptions of administrative–territorial borders of areas, municipal formations (settlements) and the settlements of the Novgorod area approved by Administration of area in conformity with clause 84 of the Ground code of the Russian Federation, etc.<0}

{0>В третьих, именно карта масштаба 1:<}100{>In the third, a map in particular of scale 1:<0} {0>100 000 будет положена в основу инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации,  Концепция создания и развития  которой одобрена распоряжением правительства РФ от 21 августа 2006 года.<}100{>100000 will be put in a basis of an infrastructure of spatial data of the Russian Federation, the Concept of creation and which development is approved by the order of the government of the Russian Federation of August, 21, 2006.<0}

{0>Однако, как известно, главная проблема – актуализация карт.<}100{>However, as is known, main problem is actualization of maps.<0}  {0>На  начало  работы только 14.0% карт соответствовали современному состоянию местности, что видно из приведенных ниже таблицы:<}100{>On the beginning of work only 14.0 % of maps corresponded to a modern condition of terrain that is visible from the table resulted below:<0}

| {0>Год соответствия<}100{>Year of conformity to <0}{0>местности<}100{>terrain<0} | {0>Количество листов<}100{>Quantity of sheets<0} | %% |
| --- | --- | --- |
| {0>До 1980<}100{>Up to 1980<0} | 3 | 2.0 |
| 1980-1985 | 6 | 4.0 |
| 1986-1990 | 36 | 24.0 |
| 1991-1995 | 35 | 23.3 |
| 1996-2000 | 49 | 32.7 |
| 2001-2004 2005 | 5 16 | 3.3 10.7 |
| {0>всего<}100{>In total<0} | 150 | 100.0 |

{0>В цифровом формате имелось только 21.5% карт.<}100{>In a digital format there were only 21.5 % of maps.<0}

{0>Одной из главнейших задач стало приведение содержания карт к современному состоянию местности.<}100{>One of the pivotal problems became reduction of the maps content to a modern condition of terrain.<0} {0>Возможны три пути решения этой проблемы:<}100{>Three ways of this problem decision are possible:<0}

1. {0>Технология цифровой фотограмметрии с использованием материалов <}100{>Technology of digital photogrammetry with use of the <0}{0>космической съемки высокого разрешения или аэрофотосъемки, выполненной <}100{>high resolution space shooting materials or the air photography executed <0}{0>для обновления масштабного ряда.<}100{>for updating the scale series.<0}

2. {0>Топографический мониторинг по некартографическим материалам.<}100{>Topographical monitoring on non - map material.<0}

{0>3  Технология с использованием специализированных спутниковых приемников.<}100{>3. Technology with use of specialized satellite receivers.<0}

{0>Каждая из  технологий требуют значительных средств и времени.<}100{>Each of technologies demands significant means and time.<0} {0>Однако их разумное сочетание позволило выполнить обновление элементов, обеспечивающих градостроительную деятельность (населенные пункты, дорожная сеть, границы и т.д.).<}100{>However their reasonable combination has allowed executing updating of the elements providing town-planning activity (settlements, road network, borders, etc.).<0}

{0>Технологии предусматривают:<}100{>Technologies provide:<0}

{0>-сбор исходных  картографических данных  (издательские оригиналы, ЦТК, <}100{>-gathering of initial cartographical data (publishing originals, DTM,<0}

{0>тиражные оттиски);<}100{>production prints);<0}

{0>-сбор ведомственных данных для обновления содержания карт;<}100{>-gathering of departmental data for updating the map content;<0}

{0>-разработка программы работ и редакционно-технических указаний;<}100{>-development of the program of works and editorial-technical instructions;<0}

{0>-создание редакционной схемы на каждый номенклатурный лист;<}100{>-creation of the editorial scheme on each nomenclature leaf;<0}

{0>-определения объемов цифрования, обновления и совместного цифрования и<}100{>-definition of digitizing volumes, updating and joint digitizing and<0}

{0>обновления;<}100{>updating;<0}

{0>-определение объемов полевого обследования;<}100{>-definition of field inspection volumes;<0}

{0>-создание ЦТК (цифрование) в программном пакете ЦФС ЦНИИГАиК (DIGITALS);<}100{>-creation of DTM (digitizing) in TsFS TsNIIGAiK (DIGITALS) software package;<0}

{0>-обновление по ведомственным материалам;<}100{>-updating on departmental materials;<0}

{0>-полевое обследование с использованием спутникового приемника Mobile Mapper;<}100{>-field inspection with use of Mobile Mapper satellite receiver;<0}

{0>-окончательное оформление ЦТК в формате *.DMF (DIGITALS);<}100{>-final mounting of DTM in a format *.DMF (DIGITALS);<0}

{0>-редактирование и приемка ЦТК;<}100{>-editing and acceptance of DTM;<0}

{0>-конвертирование ЦТК  в формат MapInfo.<}100{>-converting DTM in format MapInfo.<0}

{0>В качестве исходного материала использовались диапозитивы постоянного хранения (ДПХ).<}100{>As an initial material slides of permanent storage (DPH) were used.<0}  {0>Сканирование исходных материалов выполнялось на картографическом сканере СКП, производства ЭОМЗ.<}100{>Scanning of initial materials was carried out on cartographical scanner SKP, manufactured by EOMZ.<0} {0>Привязка растрового изображения исходного материала выполнялась по 6 точкам, с учетом точек прогиба.<}100{>The binding of the raster image of an initial material was carried out on 6 points, taking into consideration points of a deflection.<0}

{0>В качестве справочной и дополнительной информации использовались следующие материалы:<}100{>As the help and additional information following materials were used:<0}

{0>-Дежурная карта Роскартографии границ субъектов РФ и муниципальных  образований, Окружного Управление геодезии и картографии;<}100{>Roskartographya’s duty map of the Russian Federation subjects and municipal formations borders, District Administration of geodesy and cartography;<0}

{0>- Ведомость автодорог общего пользования, относящихся к областной  собственности, Управление автодорог области;<}100{>- A register of motorways of the general using concerning the regional property, Management of area motorways;<0}

{0>-Законодательные акты  и графические приложения к ним:<}100{>-acts of legislation and graphic appendices to them:<0} {0>«Об утверждении  границ (черты)  населенных пунктов, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений», Администрация области;<}100{>«On approval the statement of borders (line) of settlements, city districts, municipal areas, city and rural settlements», Administration of area;<0}

{0>-Банк данных лесоустроительной информации по землям лесного фонда, включая границы лесничеств и лесных кварталов масштаба 1:100 000 и Планы лесонасаждений лесничеств в масштабе 1:25 000, изготовленные в  конце прошлого века (1997-1999гг) ГУП «Северо-Западное государственное лесоустроительное предприятие» в рамках «Проекта организации и ведения лесного хозяйства Новгородской области», Управление лесного хозяйства;<}100{>-bank of forest regulation information data on the forest resources lands, including borders of forest areas and forest blocks of scale 1:100 000 and Plans of forest areas afforestations in scale 1:25 000, made in the end of the last century (1997-1999) by State Unitary Enterprise «Northwest state forest regulation enterprise» within the limits of «Project of the organization and forestry management of the Novgorod area», Administration of forestry;<0}

{0>-Ежегодник данных численности населения населенных пунктов области, Комитет по статистике;<}100{>-Year-book of data on a population of area settlements, Committee on statistics;<0}

{0>-Бюллетени «Объекты обновления топографических карт», ЦКГФ; <}100{>-Bulletins «Objects of topographical maps updating», TsКGF;<0}

{0>-База данных собственников земельных участков в населенных пунктах и садоводческих товариществах, Управление недвижимости Новгородской области;<}100{>-Database of the ground areas proprietors in settlements and gardening companies, Administration of the Novgorod area real estate;<0}

{0>-Дежурная карта железных дорог, Управление Октябрьской железной дороги;<}100{>Duty-map of railways, Administration of the October railway;<0}

{0>-Схемы использования и охраны водных объектов области, Управление водного  Хозяйства;<}100{>-Schemes of use and protection of the area water objects, Administration of water industry;<0}

{0>-Автоматизированный государственный каталог географических названий России  (АГКГН), ОРиКГФ ФГУП «НовгородАГП»;<}100{>-Automated state catalogue of place names of Russia (АGКGN), ОRiКGF FGUP «Novgorod АGP»;<0}

{0>Вся эта информация анализировалась и наносилась на изготовленные ксерокопии топографических карт силами редакционно-технической группы.<}100{>All this information was analyzed and put on the made x-copies of topographical maps by stuff of the editorial-technical group.<0} {0>Фрагмент такой копии приведен на рис.<}100{>A fragment of such copy is resulted on Fig.<0} 1.

{0>Рис.<}100{>Fig.<0} 1

{0>В целях снижения трудоемкости таких работ частично использовалась справочная система географических объектов, которая является собственной разработкой Новгород АГП и применяется на предприятии при производстве работ созданию и обновлению цифровых карт.<}100{>With a view of decrease in labour input of such works the reference system of geographical objects was partially used, which is in-house design of Novgorod AGP  and is applied at the enterprise at works of creation and updating digital maps.<0} {0>Диалоговое окно системы представлено на рис.<}100{>The dialogue window of system is presented on Fig.<0} 2.

## {0>Рис.<}100{>Fig.<0} 2

{0>Основой информационного обеспечения создаваемой ЦТК служил классификатор  топографической информации ЦНИИГАиК 2003 г, и файл ресурсов 100t03g.rsc , являющийся классификатором для технологии Типаж-М, применяемой в ВТУ.<}100{>A basis of the DTM information provision is the TsNIIGAiK topographical information qualifier of 2003, and a file of resources 100t03g.rsc, being as the qualifier for the Tipazh-M technology applied in VTU.<0}

{0>Классификатор был адаптирован для удобства создания и обновления ЦТК, а также по причине расширения объектового состава создаваемой карты.<}100{>The qualifier has been adapted for convenience of DTM creation and updating, and also owing to expansion of the created map object structure.<0}

{0>Создание карты выполнялось в программной среде ЦФС ЦНИИГАиК (Digitals) с одновременным использованием собранных при проведении подготовительных работ материалов по номенклатурным листам.<}100{>Creation of the map was carried out in TsFS TsNIIGAiK (DIGITALS) environment with simultaneous use of the materials collected at carrying out preparatory work at nomenclature sheets.<0} {0>Данное программное обеспечение позволяет в единой среде создавать и обновлять ЦТК, трансформировать и использовать в работе аэроснимки и данные космической сканерной съёмки.<}100{>The given software allows creating and updating DTM in the uniform environment, transforming and using in work aerial photographs and space shootings scanning data.<0} {0>В процессе создания карты выявлялась та информация, достоверность которой требовала полевого обследования.<}100{>During creation of the map that information which reliability demanded a field inspection came to light.<0} {0>Такие места отмечались на графической копии полученной с электронной карты и уточнялись (корректировались) в поле.<}100{>Such places were marked on the graphic copy received from an electronic map and were checked (corrected) in a field.<0}

{0>Учитывая небольшой объем имеющейся аэро- и космической съемки, при полевом обследовании применялся навигационный GPS-приёмник Mobile Mapper.<}100{>Considering small volume of available air-and space shootings, at field inspection the navigating GPS-receiver Mobile Mapper was applied.<0} {0>Этот приёмник позволяет загружать в себя электронную карту, осуществлять её корректуру и сбор информации по различным объектам.<}100{>This receiver allows loading into itself an electronic map, carrying out its proof-reading and gathering of the information on various objects.<0} {0>Исполнитель, выполняющий полевое обследование, наряду с графической копией имел в портативном компьютере и электронную карту, на которую и наносилась уточненная информация.<}100{>The executor who is carrying out field inspection, alongside with the graphic copy had in the portable computer and the electronic card on which the specified information was put.<0} {0>Фрагменты ЦТК с результатами полевого обследования показаны на рис.<}100{>DTM fragments with results of field inspection are shown on Fig.<0} 3. {0>На левом фрагменте отмечен случай смещения оси дороги на старой карте по отношению к ее истинному расположению.<}100{>On the left fragment the case of a road axis displacement on an old map in relation to its true position is noted.<0} {0>На правом фрагменте показано большое количество построек населенного пункта нанесенных с помощью GPS-приёмника.<}99{>On the right fragment a plenty of constructions in a settlement put by means of the GPS-receiver is shown.<0} {0>На нижнем фрагменте демонстрируется случай несовпадения границ лесоустройства и муниципального образования, полученные из разных источников.<}100{>On the bottom fragment the case of a forest regulation and a municipal formation borders discrepancy, received from different sources is shown.<0} {0>Истинное положение также определялось спутниковым приемником.<}100{>True position was also defined by a satellite receiver.<0}

{0>Рис.<}100{>Fig.<0} 3

{0>После выполнения полевого обследования номенклатурные листы (НЛ) ЦТК возвращались в камеральные бригады для окончательного редактирования и подготовки к конвертированию в программную среду MapInfo.<}100{>After fulfilment of field inspection the DTM nomenclature sheets (NL) came back to office teams for final editing and preparation for converting in program MapInfo environment.<0}

{0>Один из основных элементов пространственных данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  – граница.<}100{>One of basic elements of information system spatial data for provision of town-planning activity is a border.<0} {0>Поэтому в процессе создания базовой электронной карты было уделено особое внимание отображению и  актуализации двух видов границ, которые будут в дальнейшем являться основой для всех остальных:<}100{>Therefore during creation of the base electronic map a special attention has been paid to display and actualization of two kinds of borders which in the further will be a basis for all others:<0}

{0>-границы муниципальных образований включающие в себя городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения, утвержденные Постановлениями Администрацией  Новгородской области в 2005-2006 годах.<}100{>-borders of municipal formations including city districts, municipal areas, the city and rural settlements approved by Decisions of the Novgorod area Administration in 2005-2006.<0}

{0>- границы земель лесного фонда с отображением границ лесхозов, лесничеств и лесных кварталов.<}100{>- borders of the forest resources lands with display of timber enterprises, forest areas and wood blocks borders.<0}

{0>Фрагмент НЛ с полностью нанесенной информацией представлен на рис.<}100{>A fragment of NL with completely put information is presented on Fig.<0} 4.

{0>Рис.<}100{>Fig.<0} 4

{0>Для уменьшения объема работ в MapInfo несколько номенклатурных листов (4-6) предварительно сшивались в программном обеспечении ЦФС ЦНИИГАиК (формат dmf) и конвертировались стандартными средствами в формат mid/mif.<}100{>For reduction of works in MapInfo amount some nomenclature sheets (4-6) were preliminary sewed in software TsFS TsNIIGAiK (dmf format) and converted by standard means in mid/mif  format.<0}  {0>Атрибутивное оформление ЦТК (условные знаки, стили линий, заполнение площадей, наличие подписей) отрабатывалось на подготовительном этапе и согласовывалось с заказчиком.<}100{>Attributive get-up of DTM (conventional signs, lines styles, areas filling, and signatures presence) was fulfilled at the preparatory stage and coordinated with the customer.<0}

{0>Фрагмент готовой базовой электронной карты в формате MapInfo представлен на рис.5<}100{>A fragment of the ready base electronic map in MapInfo format is presented on Fig.5<0}

{0>Рис.<}100{>Fig.<0} 5

Inspection and acceptance were made on every stage of the map creation in accordance to current regulations.

For automation of analytical tasks solutions, reports compilation and visual design of the base electronic map a package of programs-utilities was developed by the enterprise in MapBasic software environment. The given package with a user manual was delivered to the customer together with the electronic map. Some dialog boxes of utilities are presented on Figure 6.

## Рис. 6

{0>По завершении всех работ материалы принимались Комиссией возглавляемой  заместителем Губернатора области В.Г. Алфимовым.<}100{>After completion of works the materials were accepted by the Commission headed by Deputy to the Governor of the area Mr. V.G.Alfimov.<0}

{0>В настоящее время в стадии заключения договор с Администрацией  по хранению и систематическому обновлению базовой электронной карты, а также оказанию на договорной основе  информационных услуг заинтересованным организациям на основе БЭК.<}100{>Now at a stage of conclusion are the contract with Administration on storage and regular updating of the base electronic map, and also rendering on a contractual basis information services to interested organizations on the basis of BEM.<0}

{0>Обновление БЭК будет производится путем нанесения актуализированной информации по следующим источникам:<}100{>BEM updating will be is made by mapping the updated information on following sources:<0}

{0>- обновление содержания БЭК по материалам, предоставляемым Заказчиком, не реже 1 раза в квартал;<}100{>- BEM content updating - on the materials given by the Customer, not less often than 1 time a quarter;<0}

- Monitoring of settlements condition, administrative status and number of inhabitants – on the materials of the Territorial administration of the state statistics - not less often than once a year;

- Monitoring of road network condition on the materials of «Novgorodavtodoroga» company - not less often than once a year;

- Monitoring of transmission facilities with voltage 30 кV and higher – on data of «Novgorodenergo» company;

- Monitoring of information on Bulletins «Objects of topographical maps updating»,  the periodical of the Roskartographya’s Central cartographic – geodetic fund  (national parks and границы национальных парков и reserves boundaries; current abolishment, formations, settlements’ type or administrative level changes; administrative boundaries between the area zones accurate definition) - as new information becomes available.

FGUP «NovgorodAGP» will carry out on contractual base servicing of organizations' requests, which are interested in receiving information service on the BEM basis.

In 2007 creation of subsequent information layers will be continued for documents forming on the Novgorod are territorial planning. The created map in full object content has a restrictive stamp. But for the information provision of the Town-planning Code it is necessary to have a BEM version on 1:100 000 scale for public use. Under the contract with Roskartographya the Joint-Stock Company «Institute of telecommunications» (St.-Petersburg) has developed a technique of creation the public use maps which application will allow receiving the public use map without essential additional expenses.

Address: FGUP “NovgorodAGP”

27, German St.

Velikij Novgorod,

Теl. +78162778008, 731347

E-mail:agp@mail.natm/ru

www.vnagp.ru